## Slide 1
报告人：李海军
指导教师：王小刚
报告时间：2025年12月22日
学术汇报

## Slide 2
面向动态环境的语义视觉 SLAM
在视觉SLAM中就需要首先找到相邻图像对应点的组合，根据这些匹配的点对计算出相机的位姿（相对初始位置，相机的旋转和平移）。
如何高效且准确的匹配出两个不同视角的图像中的同一个物体，是许多计算机视觉应用中的第一步。虽然图像在计算机中是以灰度矩阵的形式存在的，但是利用图像的灰度并不能准确的找出两幅图像中的同一个物体。这是由于灰度受光照的影响，并且当图像视角变化后，同一个物体的灰度值也会跟着变化。所以，就需要找出一种能够在相机进行移动和旋转（视角发生变化），仍然能够保持不变的特征，利用这些不变的特征来找出不同视角的图像中的同一个物体。

## Slide 3
1
研究背景及意义
2
SLAM与语义分割结合
3
方案设计
4
总结

## Slide 4
研究背景及意义
同步定位与建图（Simultaneous Localization and Mapping）是移动机器人、无人驾驶与增强现实等领域的核心基础技术。
机器人从未知环境的未知地点出发，在运动过程中通过重复观测到的地图特征点（比如，墙角，柱子等）定位自身位置和姿态，从而达到同时定位和地图构建的目的。
视觉 SLAM 是增强现实的底层基础技术，用于实时定位相机并构建环境地图，从而保证虚拟内容能够稳定、准确地叠加到真实世界中。
没有视觉 SLAM → 相机不知道自己在哪 → 无法实现定位与建图→ 无法实现其它功能。

## Slide 5
SLAM与语义分割结合
传统视觉SLAM方法主要分为两大类：特征点法和直接法
这些方法通常建立在静态环境假设的基础上，即假设场景中的大多数特征是静止的，从而依赖于特征点或像素强度（亮度）在不同帧图像间的时间一致性来估计相机位姿和构建地图。
缺点：
如果环境中存在动态物体（如行人、车辆），这些一致性会被破坏，导致跟踪失败或位姿估计误差增大。

## Slide 6
1研究背景及意义
语义分割
语义分割的对图像的理解是像素级别的。

## Slide 7
2SLAM与语义分割结合
SLAM（同步定位与建图）
在未知环境中，实时估计自身位姿并构建环境几何地图。
语义分割（Semantic Segmentation）
对图像中每个像素进行类别标注，理解“这是什么”。

## Slide 8
SLAM与语义分割结合
FAST 角点（Fast Feature Detector）
以当前像素为中心，检查半径为 3 像素的圆形邻域（共 16 个像素点）
若圆上存在连续 N 个像素点（通常 N = 9 或 12）
且其灰度值均明显高于或低于中心像素
则该像素被判定为 FAST 角点
FAST 的特点
计算速度快，适合实时系统
仅基于灰度比较，无需复杂计算
本身不具备尺度与旋转不变性

## Slide 9
SLAM与语义分割结合

## Slide 10
我们
构建图像金字塔（多尺度图像）
在不同尺度层上检测 FAST 角点
保证物体远近变化时仍能检测到稳定特征点
通过构建图像金字塔，在多尺度图像上检测 FAST 角点，从而弥补 FAST 原始方法缺乏尺度不变性的缺点。

## Slide 11
我们
为每个 FAST 关键点计算主方向
采用灰度质心法：
根据关键点邻域内的灰度分布计算质心
从关键点指向质心的向量作为特征方向
使特征在图像旋转时保持稳定
通过灰度质心法为 FAST 角点分配主方向，从而弥补其不具备旋转不变性的缺点。

## Slide 12
SLAM与语义分割结合
复合特征，由两部分组成：
关键点：位置 + 尺度 + 方向
描述子：256 位二进制向量
在保证鲁棒性的同时，具有较高的计算效率
前面我们介绍的特征在静态环境下表现很好，但在真实场景中，行人、车辆等动态目标会严重影响 SLAM 的稳定性

## Slide 13
引入语义分割的动机
引入语义分割的动机
语义分割可识别不同类别的像素
可区分 动态物体 与 静态结构
为 SLAM 提供高层语义信息

## Slide 14
SLAM 与语义分割的结合方式
输入图像
↓
语义分割（像素级分类）
↓
动态区域剔除 / 语义约束
↓
特征提取与匹配
↓
位姿估计与地图构建